Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część/Zadanie Nr 1

Serwer Typ 1

Producent …………………………………... nazwa i typ ………………………………………………………….*

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Parametr oferowany* |
| --- | --- | --- |
| Obudowa | Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dostarczona wraz z szynami i prowadnicą kabli. Możliwość instalacji łącznie minimum 8 dysków twardych Hot-Plug. |  |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów, cztero, sześcio lub ośmiordzeniowych. |  |
| Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych |  |
| Procesor | Dwa procesory minimum czterordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy w serwerach zaprojektowane do pracy w układach dwuprocesorowych, umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 215 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org |  |
| RAM | Min 64GB DDR3 LV RDIMM 1600MHz. Płyta główna powinna obsługiwać do 512GB pamięci DDR3. |  |
| Zabezpieczenia pamięci RAM | Memory Rank Sparing, Memory Mirror |  |
| Gniazda PCI | Minimum 5 x PCI-Express x8 trzeciej generacji i 1 x PCI-Express x16 trzeciej generacji. Minimum 2 sloty powinny umożliwiać instalację kart pełnej długości i wysokości. |  |
| Interfejsy sieciowe | Minimum 4 porty Gigabit Ethernet Base-T ze wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością iSCSI boot. Dodatkowa karta sieciowa wyposażona w minimum 2 porty 10 Gigabit Ethernet w slocie PCI-Express. |  |
| Napęd optyczny | Wewnętrzny napęd DVD+/-RW |  |
| Dyski twarde | Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. Zainstalowane 4szt 600GB typu HotPlug SAS 6Gbps 15krpm skonfigurowane fabrycznie w RAID5. |  |
| Kontroler RAID | Dedykowany kontroler RAID. Pamięć podręczna minimum 512MB, z zapisem na nieulotną pamięć w przypadku awarii zasilania, możliwe konfiguracje 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60. |  |
| Porty | 5 x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy, 4 x RJ-45, VGA, 1 port szeregowy |  |
| Video | Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024. |  |
| Elementy redundantne HotPlug | Min. Zasilacze, wentylatory |  |
| Zasilacze | Redundantne, Hot-Plug o mocy maksymalnej co najmniej 1000W każdy. |  |
| Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. |  |
| Diagnostyka | Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu. |  |
| Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 umożliwiająca: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, ) szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury wsparcie dla IPv6 wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer integracja z Active Directory możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie wsparcie dla dynamic DNS wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 |  |
| Warunki gwarancji | Przynajmniej pięć lata gwarancji. Czas reakcji serwisu maksymalnie do czterech godzin od zgłoszenia. W przypadku potrzeby wymiany dysku twardego uszkodzony dysk zostaje u Zamawiającego. |  |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |

* wypełnia Wykonawca

.......................................................................................................

(podpis/y i pieczątka/i imienna/e  osoby/osób upoważnionej/nych
do reprezentowania wykonawcy)

Serwer Typ 2

Producent …………………………………... nazwa i typ ………………………………………………………….*

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Parametr oferowany* |
| --- | --- | --- |
| Obudowa | Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dostarczona wraz z szynami i prowadnicą kabli. Możliwość instalacji łącznie minimum 8 dysków twardych Hot-Plug. |  |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów, cztero, sześcio lub ośmiordzeniowych. |  |
| Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych |  |
| Procesor | Dwa procesory minimum sześciordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy w serwerach zaprojektowane do pracy w układach dwuprocesorowych, umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 375 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org |  |
| RAM | Min 64GB DDR3 LV RDIMM 1600MHz. Płyta główna powinna obsługiwać do 512GB pamięci DDR3. |  |
| Zabezpieczenia pamięci RAM | Memory Rank Sparing, Memory Mirror |  |
| Gniazda PCI | Minimum 5 x PCI-Express x8 trzeciej generacji i 1 x PCI-Express x16 trzeciej generacji. Minimum 2 sloty powinny umożliwiać instalację kart pełnej długości i wysokości. |  |
| Interfejsy sieciowe | Minimum 4 porty Gigabit Ethernet Base-T ze wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością iSCSI boot. Dodatkowa karta sieciowa wyposażona w minimum 2 porty 10 Gigabit Ethernet w slocie PCI-Express. |  |
| Napęd optyczny | Wewnętrzny napęd DVD+/-RW |  |
| Dyski twarde | Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. Zainstalowane 4szt 600GB typu HotPlug SAS 6Gbps 15krpm skonfigurowane fabrycznie w RAID5. |  |
| Kontroler RAID | Dedykowany kontroler RAID. Pamięć podręczna minimum 512MB, z zapisem na nieulotną pamięć w przypadku awarii zasilania, możliwe konfiguracje 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60. |  |
| Porty | 5 x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy, 4 x RJ-45, VGA, 1 port szeregowy |  |
| Video | Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024. |  |
| Elementy redundantne HotPlug | Min. Zasilacze, wentylatory |  |
| Zasilacze | Redundantne, Hot-Plug o mocy maksymalnej co najmniej 1000W każdy. |  |
| Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. |  |
| Diagnostyka | Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu. |  |
| Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 umożliwiająca: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, ) szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury wsparcie dla IPv6 wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer integracja z Active Directory możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie wsparcie dla dynamic DNS wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 |  |
| Warunki gwarancji | Przynajmniej pięć lata gwarancji. Czas reakcji serwisu maksymalnie do czterech godzin od zgłoszenia. W przypadku potrzeby wymiany dysku twardego uszkodzony dysk zostaje u Zamawiającego. |  |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |

* wypełnia Wykonawca

.......................................................................................................

(podpis/y i pieczątka/i imienna/e  osoby/osób upoważnionej/nych
do reprezentowania wykonawcy)

Serwer Typ 3

Producent …………………………………... nazwa i typ ………………………………………………………….*

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Parametr oferowany* |
| --- | --- | --- |
| Obudowa | Maksymalnie 5U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dostarczona wraz z szynami i prowadnicą kabli. Możliwość instalacji łącznie minimum 8 dysków twardych Hot-Plug. |  |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów, cztero lub sześciordzeniowych. |  |
| Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych |  |
| Procesor | Dwa procesory sześciordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 375 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org w konfiguracji dwuprocesorowej |  |
| RAM | Min 64GB DDR3 LV RDIMM 1600MHz. Płyta główna powinna obsługiwać do 512GB pamięci DDR3. |  |
| Zabezpieczenia pamięci RAM | Memory Rank Sparing, Memory Mirror |  |
| Gniazda PCI | Minimum 7 złącz PCI Express, w tym: - minimum 1 złącze generacji drugiej x8 - minimum 4 złącza PCI-E x16 generacji trzeciej - minimum 2 złącza PCI-E x8 generacji trzeciej - minimum 1 złącze PCI-E x4 generacji trzeciej W każdym przypadku opis slotu dotyczy jego przepustowości a nie tylko długości. Wszystkie sloty powinny umożliwiać instalację kart pełnej długości i wysokości. |  |
| Interfejsy sieciowe | Minimum 4 porty Gigabit Ethernet Base-T ze wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością iSCSI boot. Dodatkowa karta sieciowa wyposażona w minimum 2 porty 10 Gigabit Ethernet w slocie PCI-Express. |  |
| Napęd optyczny | Wewnętrzny napęd DVD+/-RW |  |
| Dyski twarde | Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. Zainstalowane 4szt 600GB typu HotPlug SAS 6Gbps 15krpm skonfigurowane fabrycznie w RAID5. |  |
| Kontroler RAID | Dedykowany kontroler RAID. Pamięć podręczna minimum 512MB, z zapisem na nieulotną pamięć w przypadku awarii zasilania, możliwe konfiguracje 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60. |  |
| Porty | 7 x USB 2.0, 4 x RJ-45, VGA, 1 port szeregowy |  |
| Video | Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024. |  |
| Elementy redundantne HotPlug | Min. Zasilacze, wentylatory |  |
| Zasilacze | Redundantne, Hot-Plug o mocy maksymalnej co najmniej 700W każdy. |  |
| Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. |  |
| Diagnostyka | Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu. |  |
| Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 umożliwiająca: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, ) szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury wsparcie dla IPv6 wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer integracja z Active Directory możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie wsparcie dla dynamic DNS wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 |  |
| Warunki gwarancji | Przynajmniej pięć lata gwarancji. Czas reakcji serwisu maksymalnie do czterech godzin od zgłoszenia. W przypadku potrzeby wymiany dysku twardego uszkodzony dysk zostaje u Zamawiającego. |  |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |

* wypełnia Wykonawca

.......................................................................................................

(podpis/y i pieczątka/i imienna/e  osoby/osób upoważnionej/nych
do reprezentowania wykonawcy)

Serwer Typ 4

Producent …………………………………... nazwa i typ ………………………………………………………….*

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Parametr oferowany* |
| --- | --- | --- |
| Obudowa | Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dostarczona wraz z szynami i prowadnicą kabli. Możliwość instalacji łącznie minimum 16 dysków twardych Hot-Plug. |  |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów, cztero, sześcio lub ośmiordzeniowych. Możliwość instalacji dedykowanego przez producenta serwera modułu GPU. |  |
| Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych |  |
| Procesor | Dwa procesory ośmiordzeniowe klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 515 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org w konfiguracji dwuprocesorowej. |  |
| RAM | Min 64GB DDR3 LV RDIMM 1600MHz. Płyta główna powinna obsługiwać do 512GB pamięci DDR3. |  |
| Zabezpieczenia pamięci RAM | Memory Rank Sparing, Memory Mirror |  |
| Gniazda PCI | Min. 3 sloty x16 generacji 3 o predkosci x8 LowProfile, min. 2 sloty x16 generacji 3 o prędkości x8 , min. 1 slot x16 generacji 3 pełnej długości i wysokości, min. 1 slot x16 generacji 3 o prędkości x8 pełnej długości i wysokości |  |
| Interfejsy sieciowe | Minimum 4 porty typu Gigabit Ethernet Base-T z wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością iSCSI boot. Interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI-Express. Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających 2 porty Gigabit Ethernet Base-T oraz 2 porty 10Gb Ethernet SFP+ oraz 2 porty Gigabit Ethernet Base-T oraz 2 porty 10Gb Ethernet BaseT Dwie dodatkowe dwuportowe karty sieciowe 10Gb Ethernet Base-T |  |
| Napęd optyczny | Wewnętrzny napęd DVD+/-RW |  |
| Dyski twarde | Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. Zainstalowane 2 dyski twarde o pojemności min. 300GB SAS 15k RPM każdy, skonfigurowane fabrycznie w RAID 1. |  |
| Kontroler RAID | Dedykowany kontroler RAID. Pamięć podręczna minimum 512MB, z zapisem na nieulotną pamięć w przypadku awarii zasilania, możliwe konfiguracje 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60. |  |
| Porty | 5 x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy, 4 x RJ-45, VGA, 1 port szeregowy |  |
| Video | Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024. |  |
| Elementy redundantne HotPlug | Min. Zasilacze, wentylatory |  |
| Zasilacze | Redundantne, Hot-Plug o mocy maksymalnej co najmniej 1000W każdy. |  |
| Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. |  |
| Diagnostyka | Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu. |  |
| Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 umożliwiająca: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, ) szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury wsparcie dla IPv6 wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer integracja z Active Directory możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie wsparcie dla dynamic DNS wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 |  |
| Warunki gwarancji | Przynajmniej pięć lata gwarancji. Czas reakcji serwisu maksymalnie do czterech godzin od zgłoszenia. W przypadku potrzeby wymiany dysku twardego uszkodzony dysk zostaje u Zamawiającego. |  |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |
| Zasilacz UPS | Zasilacz awaryjny UPS, dedykowany przez producenta serwera posiadający funkcjonalności : Obudowa max. 2U do instalacji w szafie Rack posiadająca graficzny wyświetlacz LCD wbudowana karta do zarządzania zasilaczem poprzez sieć LAN oraz monitorowania środowiska pracy Moc 1900W, 220V – 240V, Line-interactive Czas podtrzymania przy obciążeniu 100% / 50% : min. 5 min / min. 10 min Złącza: Wyjście: 8x C13 Wejście 1x IEC320-C14 Czas przełączania na zasilanie bateryjnie 4ms Gwarancja min. 5 lata realizowana w miejscu instalacji z czasem reakcji do następnego dnia roboczego. |  |

* wypełnia Wykonawca

.......................................................................................................

(podpis/y i pieczątka/i imienna/e  osoby/osób upoważnionej/nych
do reprezentowania wykonawcy)

Serwer Typ 5

Producent …………………………………... nazwa i typ ………………………………………………………….*

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Parametr oferowany* |
| --- | --- | --- |
| Obudowa | Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dostarczona wraz z szynami i prowadnicą kabli. Możliwość instalacji łącznie minimum 16 dysków twardych Hot-Plug. |  |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów, cztero, sześcio lub ośmiordzeniowych. Możliwość instalacji dedykowanego przez producenta serwera modułu GPU. |  |
| Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych |  |
| Procesor | Dwa procesory ośmiordzeniowe klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 515 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org w konfiguracji dwuprocesorowej. |  |
| RAM | Min 64GB DDR3 LV RDIMM 1600MHz. Płyta główna powinna obsługiwać do 512GB pamięci DDR3. |  |
| Zabezpieczenia pamięci RAM | Memory Rank Sparing, Memory Mirror |  |
| Gniazda PCI | Min. 3 sloty x16 generacji 3 o predkosci x8 LowProfile, min. 2 sloty x16 generacji 3 o prędkości x8 , min. 1 slot x16 generacji 3 pełnej długości i wysokości, min. 1 slot x16 generacji 3 o prędkości x8 pełnej długości i wysokości |  |
| Interfejsy sieciowe | Minimum 4 porty typu Gigabit Ethernet Base-T z wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością iSCSI boot. Interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI-Express. Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających 2 porty Gigabit Ethernet Base-T oraz 2 porty 10Gb Ethernet SFP+ oraz 2 porty Gigabit Ethernet Base-T oraz 2 porty 10Gb Ethernet BaseT Dwie dodatkowe dwuportowe karty sieciowe 10Gb Ethernet Base-T |  |
| Napęd optyczny | Wewnętrzny napęd DVD+/-RW |  |
| Dyski twarde | Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. Zainstalowane 2 dyski twarde o pojemności min. 300GB SAS 15k RPM każdy, skonfigurowane fabrycznie w RAID 1. |  |
| Kontroler RAID | Dedykowany kontroler RAID. Pamięć podręczna minimum 512MB, z zapisem na nieulotną pamięć w przypadku awarii zasilania, możliwe konfiguracje 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60. |  |
| Porty | 5 x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy, 4 x RJ-45, VGA, 1 port szeregowy |  |
| Video | Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024. |  |
| Elementy redundantne HotPlug | Min. Zasilacze, wentylatory |  |
| Zasilacze | Redundantne, Hot-Plug o mocy maksymalnej co najmniej 1000W każdy. |  |
| Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. |  |
| Diagnostyka | Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu. |  |
| Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 umożliwiająca: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, ) szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury wsparcie dla IPv6 wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer integracja z Active Directory możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie wsparcie dla dynamic DNS wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 |  |
| Warunki gwarancji | Przynajmniej pięć lata gwarancji. Czas reakcji serwisu maksymalnie do czterech godzin od zgłoszenia. W przypadku potrzeby wymiany dysku twardego uszkodzony dysk zostaje u Zamawiającego. |  |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |
| Zasilacz UPS | Zasilacz awaryjny UPS, dedykowany przez producenta serwera posiadający funkcjonalności : Obudowa max. 2U do instalacji w szafie Rack posiadająca graficzny wyświetlacz LCD wbudowana karta do zarządzania zasilaczem poprzez sieć LAN oraz monitorowania środowiska pracy Moc 1900W, 220V – 240V, Line-interactive Czas podtrzymania przy obciążeniu 100% / 50% : min. 5 min / min. 10 min Złącza: Wyjście: 8x C13 Wejście 1x IEC320-C14 Czas przełączania na zasilanie bateryjnie 4ms Gwarancja min. 5 lata realizowana w miejscu instalacji z czasem reakcji do następnego dnia roboczego. |  |
| Przełącznik KVM | Przełącznik KVM minimum 16 portowy z kompletem kabli umożliwiającymi podłączenie maksymalnej ilości serwerów klucz umożliwiający zdalny dostęp gwarancja minimum pięć lat realizowana w miejscu instalacji z czasem reakcji do 4 godzin od momentu zgłoszenia w komplecie monitor LCD do instalacji w szafie Rack o wysokości nie więcej niż 1U wraz z zintegrowana klawiaturą oraz urządzeniem wskazującym, minimum 2 porty USB 3.0, dedykowany przez producenta serwera oraz konsoli przełącznika KVM |  |

* wypełnia Wykonawca

.......................................................................................................

(podpis/y i pieczątka/i imienna/e  osoby/osób upoważnionej/nych
do reprezentowania wykonawcy)

Część/Zadanie Nr 2

Przełącznik sieciowy – Typ 1

Producent …………………………………... nazwa i typ ………………………………………………………….*

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Parametr oferowany* |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |  |
| Obudowa | Maksymalnie IU do instalacji w standardowej szafie RACK 19. Stackowalny do minimum 8 urządzeń. prędkość stackowania 10Gb. Urządzenia w stosie muszą być widziane pod wspólnym adresem 1P |  |
| Ilość i typ portów | 24 porty SFP Gigabit w tym min. 4 porty combo SFP Gigabit wymiennie z 10BASE-T/100BASE-TX/I000BASE-T |  |
|  | min. 2 sloty rozszerzeń umożliwiające instalację co najmniej 4 portów l0Gigabit Ethernet SFP+/CX4. lub 16 portów SFP I000Base-X. |  |
|  | Sloty SFP muszą umożliwiać instalację modułów światłowodowych zarówno 100Mb/sjak i 1000Mb/s |  |
| Wydajność | Przełączanie ruchu sieci szkieletowej z prędkością 140 Gb/s |  |
|  | Szybkość przekazywania: 100 Mp/s |  |
|  | Min. 32000 adresów MAC |  |
| Dostępność | Spanning Tree (802.Id), Rapid Convergence Spanning Tree (802.1 w), Muliple Spanning Trees (802. Is), Spanning Tree (802.Id), Rapid Convergence Spanning Tree (802.1 w), Muliple Spanning Trees (802.1 s), VRRP |  |
| VLAN | Obsługa 4000 sieci VLAN |  |
| OoS | prioryteryzacja zgodna z 802.lp, ToS, TCP/UDP. możliwość zmiany trybu obsługi kolejek w oparciu o Weigted roud robin (WRR), Weighted fair queuing (WFQ) oraz Weighted random early discard (WRED) |  |
| Routing | Routing IPv4 - statyczny i dynamiczny (min. RIP vi i v2. IS-IS.ÓSFP. BGP) |  |
|  | Routing IPv6 - statyczny i dynamiczny (min. RIPng. IS-ISv6, OSFPv3. BGP+) |  |
|  | Wparcie dla MPLS, VPLS |  |
| Monitorowanie | RMON 4 grupy statistics. history, alarm. events, SFLOW. zdalny port mirroring poprzez tunel UDP (możliwość śledzenia całego portu, w oparciu o vlan bądź ACL) |  |
| Bezpieczeństwo | Radius. SNMPv3, SSL, SSHv2, Guest Vlan, Port isolation, możliwość tworzenie list dostępowyc ACL, BPDU Protection/Filter. DHCP Snooping, |  |
| Inne | LLDP,LLDP-MED, CPU protection. ICMP throttling. obsługa ramek typu Jumbo. Device Link Detection |  |
|  | min. 256 MB SDRAM pamięci operacyjnej |  |
|  | min. 32 MB pamięci FLASH |  |
| Warunki gwarancji | Wieczysta gwarancja (Lifetime Warranty). Możliwość zgłaszania usterek od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17. Dostawa części zamiennych na następny dzień roboczy po zgłoszeniu. Możliwość zgłaszania usterek oprogramowania 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z czasem reakcji do 4 godziny od zgłoszenia |  |
|  | Wszystkie naprawy gwarancyjne powinny być możliwe w miejscu użytkowania. |  |
|  | Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i transportu. |  |
|  | W czasie obowiązywania gwarancji dostawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach internetowych). |  |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim |  |
| Wyposażenie dodatkowe (do każdego przełącznika) | 8 sztuk 1G SFP LC SX Transceiver w pełni kompatybilny z dostarczanym przełącznikiem |  |

* wypełnia Wykonawca

.......................................................................................................

(podpis/y i pieczątka/i imienna/e  osoby/osób upoważnionej/nych
do reprezentowania wykonawcy)

Część/Zadanie Nr 3

Zapora sieciowa – Typ 1

Producent …………………………………... nazwa i typ ………………………………………………………….*

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Parametr oferowany* |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Wymagania techniczne |  |
| Architektura systemu ochrony | System ochrony musi być zbudowany przy użyciu minimalnej ilości elementów ruchomych, krytycznych dla jego działania. Dlatego, główne urządzenie ochronne nie może posiadać twardego dysku, w zamian używać pamięci FLASH. Podstawowe funkcje systemu muszą być realizowane (akcelerowane) sprzętowo przy użyciu specjalizowanych układów ASIC. Jednocześnie, dla zapewnienia bezpieczeństwa inwestycji i szybkiego wsparcia technicznego ze strony dostawcy wymaga się aby wszystkie funkcje ochronne oraz zastosowane technologie, w tym system operacyjny pochodziły od jednego producenta, który udzieli odbiorcy licencji bez limitu chronionych użytkowników (licencja na urządzenie). |  |
| System operacyjny | Dla zapewnienia wysokiej sprawności i skuteczności działania systemu urządzenia ochronne muszą pracować w oparciu o dedykowany system operacyjny czasu rzeczywistego. Nie dopuszcza się stosowania systemów operacyjnych ogólnego przeznaczenia. |  |
| Parametry fizyczne systemu | Nie mniej niż 20 porty Ethernet 10/100/1000 Base-TX. Obudowa ma mieć możliwość zamontowania w szafie 19”. |  |
| Funkcjonalności podstawowe i uzupełniające | System ochrony musi obsługiwać w ramach jednego urządzenia wszystkie z poniższych funkcjonalności podstawowych: kontrolę dostępu - zaporę ogniową klasy Stateful Inspection ochronę przed wirusami – antywirus [AV] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, IM, NNTP) poufność danych - IPSec VPN oraz SSL VPN ochronę przed atakami - Intrusion Prevention System [IPS/IDS]. oraz funkcjonalności uzupełniających: kontrolę treści i kategoryzację odwiedzanych stron WWW – Web\URL Filter kontrolę zawartości poczty – antyspam [AS] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP) kontrolę pasma oraz ruchu [QoS, Traffic shaping] kontrolę aplikacji (wsparcie dla co najmniej tysiąca aplikacji w tym IM, P2P, VoIP, Web-mail) zapobieganie przed wyciekiem informacji poufnej - DLP (Data Leak Prevention) SSL proxy z możliwością pełniej analizy szyfrowanej komunikacji dla wybranych protokołów |  |
| Zasada działania (tryby) | Urządzenie powinno dawać możliwość ustawienia jednego z dwóch trybów pracy: jako router/NAT (3.warstwa ISO-OSI) lub jako most /transparent bridge/ . Tryb przezroczysty umożliwia wdrożenie urządzenia bez modyfikacji topologii sieci niemal w dowolnym jej miejscu. |  |
| Polityka bezpieczeństwa (firewall) | Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, interfejsy, protokoły i usługi sieciowe, użytkowników aplikacji, domeny, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń i alarmowanie, zarządzanie pasmem sieci (m.in. pasma gwarantowane i maksymalne, priorytety, oznaczenia DiffServ). Urządzenie powinno umożliwiać utworzenie nie mniej niż 10.000 polityk firewall’a |  |
| Wykrywanie ataków | Wykrywanie i blokowanie technik i ataków stosowanych przez hakerów (m.in. IP Spoofing, SYN Attack, ICMP Flood, UDP Flood, Port Scan) i niebezpiecznych komponentów (m.in. Java/ActiveX). Ochronę sieci VPN przed atakami Replay Attack oraz limitowanie maksymalnej liczby otwartych sesji z jednego adresu IP. Nie mniej niż 4000 sygnatur ataków. Aktualizacja bazy sygnatur ma się odbywać ręcznie lub automatycznie Możliwość dodawania własnych sygnatur ataków Możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu |  |
| Moduł antywirusowy | Antywirus powinien mieć możliwość transferu częściowo przeskanowanego plik do klienta w celu zapobiegnięcia przekroczenia dopuszczalnego czasu oczekiwania (timeout). Antywirus powinien przeprowadzać sprawdzanie danych zarówno po bazie sygnatur wirusów jak i heurystycznie. |  |
| Moduł antyspam | Zawarty moduł antyspamowy powinien pracować w obrębie protokołów SMTP, POP3 i IMAP Klasyfikacja wiadomości powinna bazować na wielu czynnikach, takich jak: sprawdzenie zdefiniowanych przez administratora adresów IP hostów, które brały udział w dostarczeniu wiadomości, sprawdzenie zdefiniowanych przez administratora adresów pocztowych, RBL, ORDBL Sprawdzenie treści pod kątem zadanych przez administratora słów kluczowych Oprócz powyższego mechanizm antyspamowy powinien umożliwiać skorzystanie z zewnętrznej, wieloczynnikowej bazy spamu. |  |
| Filtracja stron WWW | Moduł filtracji stron www powinien umożliwiać blokowanie stron w oparciu o: białe i czarne listy URL o zawarte w stronie słowa kluczowe dynamicznie definiowane przez producenta kategorie. |  |
| Translacja adresów | Statyczna i dynamiczna translacja adresów (NAT). Translacja NAPT. NAT traversal dla protokołów SIP i H323 |  |
| Wirtualizacja i routing dynamiczny | Możliwość definiowania w jednym urządzeniu bez dodatkowych licencji nie mniej niż 10 wirtualnych firewalli, gdzie każdy z nich posiada indywidualne tabele routingu, polityki bezpieczeństwa i dostęp administracyjny. Obsługa Policy Routingu w oparciu o typ protokołu, numeru portu, interfejsu, adresu IP źródłowego oraz docelowego. Protokoły routingu dynamicznego, nie mniej niż RIPv2, OSPF, BGP-4 i PIM. |  |
| Połączenia VPN | Wymagane nie mniej niż: Tworzenie połączeń w topologii Site-to-Site oraz Client-to-Site Dostawca musi udostępniać klienta VPN własnej produkcji realizującego następujące mechanizmy ochrony końcówki: firewall antywirus web filtering antyspam Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności Konfiguracja w oparciu o politykę bezpieczeństwa (policy based VPN) i tabele routingu (interface based VPN) Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth |  |
| Uwierzytelnianie użytkowników | System zabezpieczeń musi umożliwiać wykonywanie uwierzytelniania tożsamości użytkowników za pomocą nie mniej niż: haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie urządzenia haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecureID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę logowania Single Sign On w środowisku Active Directory oraz eDirectory bez dodatkowych opłat licencyjnych. |  |
| Wydajność | Obsługa nie mniej niż 2500.000 jednoczesnych połączeń i 22.000 nowych połączeń na sekundę Przepływność nie mniejsza niż 1000 Mbps dla ruchu nieszyfrowanego i 450 Mbps dla VPN (3DES). Obsługa nie mniej niż 1.500 jednoczesnych tuneli VPN |  |
| Funkcjonalność zapewniająca niezawodność | Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemu zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. Możliwość połączenia dwóch identycznych urządzeń w klaster typu Active-Active lub Active-Passive |  |
| Konfiguracja i zarządzanie | Możliwość konfiguracji poprzez terminal i linię komend oraz konsolę graficzną (GUI). Dostęp do urządzenia i zarządzanie z sieci muszą być zabezpieczone poprzez szyfrowanie komunikacji. Musi być zapewniona możliwość definiowania wielu administratorów o różnych uprawnieniach. Administratorzy muszą być uwierzytelniani za pomocą: haseł statycznych haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecureID) System powinien umożliwiać aktualizację oprogramowania oraz zapisywanie i odtwarzanie konfiguracji z pamięci USB. Jednocześnie, dla systemu urządzenie powinna być dostępna zewnętrzna sprzętowa platforma centralnego zarządzania pochodząca od tego samego producenta. |  |
| Raportowanie | System musi mieć możliwość współpracy z zewnętrznym, sprzętowym modułem raportowania i korelacji logów umożliwiającym: Zbieranie logów z urządzeń bezpieczeństwa Generowanie raportów Skanowanie podatności stacji w sieci Zdalną kwarantannę dla modułu antywirusowego |  |
| Serwis oraz aktualizacje | Dostawca powinien dostarczyć licencje aktywacyjne dla funkcji bezpieczeństwa na okres minimum 1 roku. System powinien być objęty bezpłatnym serwisem gwarancyjnym producenta przez okres minimum 1 roku. |  |

* wypełnia Wykonawca

.......................................................................................................

(podpis/y i pieczątka/i imienna/e  osoby/osób upoważnionej/nych
do reprezentowania wykonawcy)

Zapora sieciowa – Typ 2

Producent …………………………………... nazwa i typ ………………………………………………………….*

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Parametr oferowany* |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Wymagania techniczne |  |
| Architektura systemu ochrony | System ochrony musi być zbudowany przy użyciu minimalnej ilości elementów ruchomych, krytycznych dla jego działania. Dlatego, główne urządzenie ochronne nie może posiadać twardego dysku, w zamian używać pamięci FLASH. Podstawowe funkcje systemu muszą być realizowane (akcelerowane) sprzętowo przy użyciu specjalizowanych układów ASIC. Jednocześnie, dla zapewnienia bezpieczeństwa inwestycji i szybkiego wsparcia technicznego ze strony dostawcy wymaga się aby wszystkie funkcje ochronne oraz zastosowane technologie, w tym system operacyjny pochodziły od jednego producenta, który udzieli odbiorcy licencji bez limitu chronionych użytkowników (licencja na urządzenie). |  |
| System operacyjny | Dla zapewnienia wysokiej sprawności i skuteczności działania systemu urządzenia ochronne muszą pracować w oparciu o dedykowany system operacyjny czasu rzeczywistego. Nie dopuszcza się stosowania systemów operacyjnych ogólnego przeznaczenia. |  |
| Parametry fizyczne systemu | Nie mniej niż 8 portów Ethernet 10/100/1000 Base-TX. Obudowa ma mieć możliwość zamontowania w szafie 19”. |  |
| Funkcjonalności podstawowe i uzupełniające | System ochrony musi obsługiwać w ramach jednego urządzenia wszystkie z poniższych funkcjonalności podstawowych: kontrolę dostępu - zaporę ogniową klasy Stateful Inspection ochronę przed wirusami – antywirus [AV] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, IM, NNTP) poufność danych - IPSec VPN oraz SSL VPN ochronę przed atakami - Intrusion Prevention System [IPS/IDS]. oraz funkcjonalności uzupełniających: kontrolę treści i kategoryzację odwiedzanych stron WWW – Web\URL Filter kontrolę zawartości poczty – antyspam [AS] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP) kontrolę pasma oraz ruchu [QoS, Traffic shaping] kontrolę aplikacji (wsparcie dla co najmniej tysiąca aplikacji w tym IM, P2P, VoIP, Web-mail) zapobieganie przed wyciekiem informacji poufnej - DLP (Data Leak Prevention) SSL proxy z możliwością pełniej analizy szyfrowanej komunikacji dla wybranych protokołów |  |
| Zasada działania (tryby) | Urządzenie powinno dawać możliwość ustawienia jednego z dwóch trybów pracy: jako router/NAT (3.warstwa ISO-OSI) lub jako most /transparent bridge/ . Tryb przezroczysty umożliwia wdrożenie urządzenia bez modyfikacji topologii sieci niemal w dowolnym jej miejscu. |  |
| Polityka bezpieczeństwa (firewall) | Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, interfejsy, protokoły i usługi sieciowe, użytkowników aplikacji, domeny, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń i alarmowanie, zarządzanie pasmem sieci (m.in. pasma gwarantowane i maksymalne, priorytety, oznaczenia DiffServ). Urządzenie powinno umożliwiać utworzenie nie mniej niż 40.000 polityk firewall’a |  |
| Wykrywanie ataków | Wykrywanie i blokowanie technik i ataków stosowanych przez hakerów (m.in. IP Spoofing, SYN Attack, ICMP Flood, UDP Flood, Port Scan) i niebezpiecznych komponentów (m.in. Java/ActiveX). Ochronę sieci VPN przed atakami Replay Attack oraz limitowanie maksymalnej liczby otwartych sesji z jednego adresu IP. Nie mniej niż 4000 sygnatur ataków. Aktualizacja bazy sygnatur ma się odbywać ręcznie lub automatycznie Możliwość dodawania własnych sygnatur ataków Możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu |  |
| Moduł antywirusowy | Antywirus powinien mieć możliwość transferu częściowo przeskanowanego plik do klienta w celu zapobiegnięcia przekroczenia dopuszczalnego czasu oczekiwania (timeout). Antywirus powinien przeprowadzać sprawdzanie danych zarówno po bazie sygnatur wirusów jak i heurystycznie. |  |
| Moduł antyspam | Zawarty moduł antyspamowy powinien pracować w obrębie protokołów SMTP, POP3 i IMAP Klasyfikacja wiadomości powinna bazować na wielu czynnikach, takich jak: sprawdzenie zdefiniowanych przez administratora adresów IP hostów, które brały udział w dostarczeniu wiadomości, sprawdzenie zdefiniowanych przez administratora adresów pocztowych, RBL, ORDBL Sprawdzenie treści pod kątem zadanych przez administratora słów kluczowych Oprócz powyższego mechanizm antyspamowy powinien umożliwiać skorzystanie z zewnętrznej, wieloczynnikowej bazy spamu. |  |
| Filtracja stron WWW | Moduł filtracji stron www powinien umożliwiać blokowanie stron w oparciu o: białe i czarne listy URL o zawarte w stronie słowa kluczowe dynamicznie definiowane przez producenta kategorie. |  |
| Translacja adresów | Statyczna i dynamiczna translacja adresów (NAT). Translacja NAPT. NAT traversal dla protokołów SIP i H323 |  |
| Wirtualizacja i routing dynamiczny | Możliwość definiowania w jednym urządzeniu bez dodatkowych licencji nie mniej niż 10 wirtualnych firewalli, gdzie każdy z nich posiada indywidualne tabele routingu, polityki bezpieczeństwa i dostęp administracyjny. Obsługa Policy Routingu w oparciu o typ protokołu, numeru portu, interfejsu, adresu IP źródłowego oraz docelowego. Protokoły routingu dynamicznego, nie mniej niż RIPv2, OSPF, BGP-4 i PIM. |  |
| Połączenia VPN | Wymagane nie mniej niż: Tworzenie połączeń w topologii Site-to-Site oraz Client-to-Site Dostawca musi udostępniać klienta VPN własnej produkcji realizującego następujące mechanizmy ochrony końcówki: firewall antywirus web filtering antyspam Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności Konfiguracja w oparciu o politykę bezpieczeństwa (policy based VPN) i tabele routingu (interface based VPN) Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth |  |
| Uwierzytelnianie użytkowników | System zabezpieczeń musi umożliwiać wykonywanie uwierzytelniania tożsamości użytkowników za pomocą nie mniej niż: haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie urządzenia haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecureID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę logowania Single Sign On w środowisku Active Directory oraz eDirectory bez dodatkowych opłat licencyjnych. |  |
| Wydajność | Obsługa nie mniej niż 2.000.000 jednoczesnych połączeń i 50.000 nowych połączeń na sekundę Przepływność nie mniejsza niż 8 Gbps dla ruchu nieszyfrowanego i 4.5 Gbps dla VPN (3DES). Obsługa nie mniej niż 10.000 jednoczesnych tuneli VPN |  |
| Funkcjonalność zapewniająca niezawodność | Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemu zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. Możliwość połączenia dwóch identycznych urządzeń w klaster typu Active-Active lub Active-Passive |  |
| Konfiguracja i zarządzanie | Możliwość konfiguracji poprzez terminal i linię komend oraz konsolę graficzną (GUI). Dostęp do urządzenia i zarządzanie z sieci muszą być zabezpieczone poprzez szyfrowanie komunikacji. Musi być zapewniona możliwość definiowania wielu administratorów o różnych uprawnieniach. Administratorzy muszą być uwierzytelniani za pomocą: haseł statycznych haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecureID) System powinien umożliwiać aktualizację oprogramowania oraz zapisywanie i odtwarzanie konfiguracji z pamięci USB. Jednocześnie, dla systemu urządzenie powinna być dostępna zewnętrzna sprzętowa platforma centralnego zarządzania pochodząca od tego samego producenta. |  |
| Raportowanie | System musi mieć możliwość współpracy z zewnętrznym, sprzętowym modułem raportowania i korelacji logów umożliwiającym: Zbieranie logów z urządzeń bezpieczeństwa Generowanie raportów Skanowanie podatności stacji w sieci Zdalną kwarantannę dla modułu antywirusowego |  |
| Serwis oraz aktualizacje | Dostawca powinien dostarczyć licencje aktywacyjne dla funkcji bezpieczeństwa na okres minimum 1 roku. System powinien być objęty bezpłatnym serwisem gwarancyjnym producenta przez okres minimum 1 roku. |  |

* wypełnia Wykonawca

.......................................................................................................

(podpis/y i pieczątka/i imienna/e  osoby/osób upoważnionej/nych
do reprezentowania wykonawcy)

Analizator ruchu sieciowego Typ 1

Producent …………………………………... nazwa i typ ………………………………………………………….*

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Parametr oferowany* |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Wymagania techniczne |  |
| Architektura systemu | System logowania i raportowania powinien stanowić centralne repozytorium danych gromadzonych przez wiele urządzeń oraz aplikacji klienckich z możliwością definiowania własnych raportów na podstawie predefiniowanych wzorców. Jednocześnie, dla zapewnienia bezpieczeństwa inwestycji i szybkiego wsparcia technicznego ze strony dostawcy wymaga się aby wszystkie funkcje oraz zastosowane technologie, w tym system operacyjny i hardware pochodziły od jednego producenta. |  |
| System operacyjny | Dla zapewnienia wysokiej sprawności i skuteczności działania systemu urządzenie musi pracować w oparciu o dedykowany system operacyjny wzmocniony z punktu widzenia bezpieczeństwa. Nie dopuszcza się stosowania komercyjnych systemów operacyjnych, ogólnego przeznaczenia. |  |
| Parametry fizyczne systemu | Urządzenie powinno posiadać minimum 4 porty ethernet 10/100/1000 Powierzchnia dyskowa - minimum 1 TB Obudowa ma mieć możliwość zamontowania w szafie 19”. |  |
| Funkcjonalności podstawowe i uzupełniające | System musi zapewniać: Składowanie oraz archiwizację logów z możliwością ich grupowania w oparciu o urządzenia, użytkowników. Możliwość gromadzenia zawartości przesyłanych za pośrednictwem protokołów Web, FTP, email, IM oraz na ich podstawie analizowania aktywności użytkowników w sieci. Kwarantannę dla współpracujących z nim urządzeń. Kwarantanna obejmuje zainfekowane lub wskazane przez analizę heurystyczną pliki. Przeglądanie archiwalnych logów przy zastosowaniu funkcji filtrujących, oraz przeszukiwanie wszystkich zgromadzonych danych. Wyświetlanie nowych logów w czasie rzeczywistym. Analizowanie ruchu w sieci poprzez nasłuch całej komunikacji w segmencie sieci z możliwością jej zapisu i późniejszej analizy. Eksport zgromadzonych logów do zewnętrznych systemów składowania danych (długoterminowe przechowywanie danych). Przechowywanie danych w wbudowanej lub zewnętrznej bazie danych SQL. Tworzenie raportów aktywności użytkowników, ruchu w sieci, itp. na podstawie danych zgromadzonych w logach. |  |
| Parametry wydajnościowe | Urządzenie musi obsługiwać do 150 urządzeń sieciowych Urządzenie musi zapewniać wydajność na poziomie 350 logów/sekundę |  |
| Aktualizacje sygnatur sprawdzeń | System powinien umożliwiać analizę podatności stacji w sieci wraz z możliwością raportowania wykrytych luk oraz planowaną aktualizację bazy sprawdzeń (scheduler) |  |
| Zarządzanie | System udostępnia lokalny interfejs zarządzania poprzez szyfrowane połączenie HTTPS, SSH i konsolę szeregową |  |
| Zasilanie | Zasilanie z sieci 230V/50Hz. |  |
| Serwis oraz aktualizacje | System powinien być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres minimum 1 roku oraz wsparciem producenta przez okres minimum 1 roku. |  |

* wypełnia Wykonawca

.......................................................................................................

(podpis/y i pieczątka/i imienna/e  osoby/osób upoważnionej/nych
do reprezentowania wykonawcy)

Część/Zadanie Nr 4

Pamięć masowa Typ 1

Producent …………………………………... nazwa i typ ………………………………………………………….*

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Parametr oferowany* |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Wymagania techniczne |  |
| Obudowa | Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19", dostarczona wraz z szynami i prowadnicą kabli. Możliwość instalacji łącznie minimum 8 dysków twardych SATA II / III. o pojemności do 4 GB |  |
| Płyta główna z procesororem | Procesor minimum czterordzeniowy klasy x86, |  |
| RAM | Min 4GB DDR3 , z możliwością rozbudowy do min. 8 GB |  |
| Interfejsy sieciowe | Minimum 2 porty Gigabit Ethernet Base-T. Możliwość instalacji kart 10Gbit. |  |
| Dyski twarde | Możliwość instalacji dysków SATA II oraz III o pojemności do 4GB. Zainstalowane 4 dyski 3TB SATA III przeznaczone do pracy ciągłej. |  |
| Konfiguracja RAID | możliwe konfiguracje RAID 0, 1,10, 5, 6 |  |
| Porty | co najmniej 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 2 x RJ-4S, VGA, 2x eSATA |  |
| Zasilacze | Redundantne |  |
| Panel LCD | Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, |  |
| Warunki gwarancji | Przynajmniej 3 lata gwarancji - bezpłatna w miejscu użytkowania. Czas reakcji serwisu maksymalnie na następny dzień roboczy od zgłoszenia. |  |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. |  |

* wypełnia Wykonawca

.......................................................................................................

(podpis/y i pieczątka/i imienna/e  osoby/osób upoważnionej/nych
do reprezentowania wykonawcy)

Pamięć masowa Typ 2

Producent …………………………………... nazwa i typ ………………………………………………………….*

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Parametr oferowany* |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Wymagania techniczne |  |
| Obudowa | Do instalacji w standardowej szafie rack 19", nie więcej niż 2U umożliwiająca instalację do co najmniej 12 dysków twardych 3,5" Hot-Plug |  |
| Kontrolery | Dwa kontrolery RAID pracujące w układzie active-active, posiadające łącznie minimum osiem portów Gigabit Ethernet iSCSI do podłączenia serwerów. Wymagane poziomy RAID co najmniej 0, 1, 5, 6, 10, niezależny dostęp do dysku każdego z kontrolerów. |  |
| Cache kontrolera | 2GB pamięci podręczne na kontroler, pamięć cache zapisu mirrorowana między kontrolerami, z opcją zapisu na dysk lub inną pamięć nieulotną lub podtrzymywana bateryjnie przez min. 72h w razie awarii |  |
| Dyski | Zainstalowane min. 8x 600GB hot pług SAS 15krpm, możliwość rozbudowy dodatkowymi modułami macierzy (półki dyskowe) do łącznie minimum 192 dysków. Możliwość mieszania typów dysków w obrębie macierzy i pojedynczej półki. |  |
| Bezpieczeństwo | Redundancja zasilaczy, wentylatorów oraz kontrolerów RAID Zapewniona ciągła praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej z faz zasilania. |  |
| Oprogramowanie | Zamawiający wymaga zapewnienia bez dodatkowych opłat następujących funkcjonalności oprogramowania zarządzającego: Możliwość utworzenia min. 128 LUN'ów Możliwość rozbudowy funkcjonalności macierzy o kopie migawkowe (licencja na minimum 8 kopii na dysk logiczny). Możliwość rozbudowania oprogramowania o funkcjonalność pełnych kopii dysków logicznych. Licencja macierzy musi umożliwiać podłączanie minimum 2 hostów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji dla macierzy |  |
| Wsparcie dla systemów operacyjnych | Windows Server 2003/2008/2012, Red Hat Enterprise Linux |  |
| Zasilacze | Redundantne zasilacze |  |
| Warunki gwarancji dla macierzy | Przynajmniej trzy lata gwarancji z czasem reakcji maksymalnie do 4 godzin od zgłoszenia, przyjmowanie zgłoszeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wszystkie naprawy realizowane w miejscu instalacji. Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części I transportu W cenie wymagana instalacja i konfiguracja macierzy. W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego Zamawiający oczekuje możliwości przedłużenia czasu gwarancji do pięciu lat. W czasie obowiązywania gwarancji dostawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach internetowych). |  |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim |  |

* wypełnia Wykonawca

.......................................................................................................

(podpis/y i pieczątka/i imienna/e  osoby/osób upoważnionej/nych
do reprezentowania wykonawcy)

# Załącznik nr 2

(pieczęć wykonawcy)

NIP: ........................................

Regon: ...................................

Tel./fax ...................................

- W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego składamy niniejszą ofertę:

* Wskazane jest wykreślić część zamówienia, na którą wykonawca nie składa oferty.

| Lp. | Część/ Zadanie numer | Nazwa sprzętu, części | Ilość (sztuk) | Cena jednostkowa brutto /w PLN/ | Wartość brutto /w PLN/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Część/Zadanie Nr 1 |
| 1 | Zadanie Nr 1 | Serwer Typ 1 | 2 |  |  |
| 2 |  | Serwer Typ 2 | 3 |  |  |
| 3 |  | Serwer Typ 3 | 1 |  |  |
| 4 |  | Serwer Typ 4 | 1 |  |  |
| 5 |  | Serwer Typ 5 | 1 |  |  |
| Razem za część/zadanie nr 1 słownie złotych za część/zadanie nr 1 ………………………………………………………………………………………... |  |
| Część/Zadanie Nr 2 |
| 6 | Zadanie Nr 2 | Przełącznik sieciowy Typ 1 | 2 |  |  |
| Razem za część/zadanie nr 2 słownie złotych za część/zadanie nr 2 ………………………………………………………………………………………... |  |
| Część/Zadanie Nr 3 |
| 7 | Zadanie Nr 3 | Zapora sieciowa Typ 1 | 1 |  |  |
| 8 |  | Zapora sieciowa Typ 2 | 1 |  |  |
| 9 |  | Analizator ruchu sieciowego Typ 1 | 2 |  |  |
| Razem za część/zadanie nr 3 słownie złotych za część/zadanie nr 3 ………………………………………………………………………………………... |  |
| Część/Zadanie Nr 4 |
| 10 | Zadanie Nr 4 | Pamięć masowa Typ 1 | 1 |  |  |
| 11 |  | Pamięć masowa Typ 2 | 1 |  |  |
| Razem za część/zadanie nr 4 słownie złotych za część/zadanie nr 4 ………………………………………………………………………………………... |  |
| RAZEM za przedmiot zamówienia za część/zadanie 1, 2, 3, 4* |  |

/*niepotrzebne skreślić

słownie złotych za przedmiot zamówienia za część/zadanie 1, 2, 3, 4/* .........................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty konieczne do prawidłowego wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego, a cena brutto zawiera wszystkie koszty i podatek VAT. Podane w ofercie ceny nie będą podlegać zmianie i waloryzacji w okresie związania ofertą oraz w okresie wykonywania umowy.

- Oświadczamy, że w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i art. 5 ÷ 17 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 poz. 211, z 1996 r. Nr 106 poz. 496, z 1997 r. Nr 88  poz. 554, z 1998 r. Nr 106 poz.668, z 2000 r. Nr 29 poz. 356 i Nr 93 poz.1027).

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą  rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że akceptujemy istotne postanowienia umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy  w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia dostarczymy w wymaganym terminie określonym w SIWZ.

- Oświadczamy, że powierzamy wykonanie .......................................………….………………… podwykonawcy*

* W przypadku podwykonawstwa należy wskazać zakres zamówienia, który będzie wykonywał podwykonawca.

W przypadku braku podwykonawcy należy ten punkt skreślić.

- Oświadczamy, że oferowany przez nas sprzęt komputerowy spełnia wymogi techniczne i jest zgodny 
z formularzem/ami technicznym/mi - załącznikiem nr 1 dla:

części /zadanie  nr 1:

serwer typu: 1, 2, 3, 4, 5;

części/zadanie nr 2:

przełącznik sieciowy typu 1;

części/zadanie nr 3:

zapora sieciowa typu: 1, 2,

analizator ruchu sieciowego typu 1;

części/zadanie nr 4:

pamięć masowa typu: 1, 2.

- Oświadczamy, że oferowany przez nas sprzęt komputerowy jest oryginalny, fabrycznie nowy, nieużywany,                 w oryginalnym opakowaniu, wraz z wyposażeniem zgodnie ze specyfikacją producenta umieszczoną                       na opakowaniu, spełniający obowiązujące normy krajów Unii Europejskiej.

- Oświadczamy, że na prawidłowe działanie oferowanego przez nas sprzętu komputerowego w części 1, 2, 3, 4/* udzielamy gwarancji określonej w specyfikacji technicznej - załącznik nr 1, licząc od daty podpisania protokołu odbioru.

- Nadzór nad realizacją umowy sprawować będzie: ………………….…………… mail: ………………………..……..,              tel. …………………………………… .

- Wymagane wadium na część/ci 1, 2, 3, 4/* w wysokości ……………...…….. zł zostało wniesione w dniu …………2013 r. w formie ………….…………………………………..…………………………………………….....

*  W przypadku nie składania oferty na całe zamówienie należy skreślić części nie ujęte w ofercie.

14.  Wadium wniesione w pieniądzu prosimy zwrócić na rachunek bankowy: …………………………………….……

*/ niepotrzebne skreślić

Załączniki:

- ……………………………………………………………….…………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………….…………………

- ……………………………………………………………...……………………………………………………

- ……………………………………………………………...……………………………………………………

.................................. dnia ...............2013 r.                                          .....................................................................................................

(podpis/y i pieczątka/i imienna/e  osoby/osób upoważnionej/nych
do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 3

(pieczęć wykonawcy)

### Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U.2010.113.759 z późn. zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

dostawę sprzętu komputerowego

ja  .................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

zamieszkały ...................................................................................................................................

reprezentując firmę ........................................................................................................................

(nazwa firmy)

jako upoważniony na piśmie lub w rejestrze* .........................................................................
.....................................................................................................................................................

w imieniu reprezentowanej przez mnie firmy oświadczam, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym niniejszym postępowaniem (art. 22 ust. 1 pkt 1);

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie (art. 22 ust. 1 pkt 2);

- dysponujemy potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3);

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4);

- na żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartej w oświadczeniu.

....................................................			    .........................................................

(miejscowość, data)			                               (podpis uprawnionych  przedstawicieli Wykonawcy)

*	podkreślić właściwe, załączyć stosowne pełnomocnictwo lub wpisać właściwy rejestr

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z  nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż   będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy).

Załącznik nr 4

(pieczęć wykonawcy)

### Oświadczenie z art. 24 ust. 1

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U.2010.113.759 z późn. zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

dostawę sprzętu komputerowego

ja  .................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

zamieszkały ...................................................................................................................................

reprezentując firmę ........................................................................................................................

(nazwa firmy)

jako upoważniony na piśmie lub w rejestrze* .........................................................................
.....................................................................................................................................................

oświadczam, że reprezentowana przeze mnie firma nie podlega wykluczeniu z niniejszego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2010.113.759 z późn. zm.).

....................................................			    .........................................................

(miejscowość, data)			                               (podpis uprawnionych  przedstawicieli Wykonawcy)

*	podkreślić właściwe, załączyć stosowne pełnomocnictwo lub wpisać właściwy rejestr

Załącznik nr 5

(pieczęć wykonawcy)

Oświadczenie

o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.50.331 z późn. zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

dostawę sprzętu komputerowego

ja  ................................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

zamieszkały ................................................................................................................................................................

oświadczam, że:

□	Nie należę/ymy do grupy kapitałowej.

□	Należę/ymy do tej samej grupy kapitałowej, w skład której wchodzą:

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………....

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………

4. …………………………………………………………………………………………………………………………………

5. …………………………………………………………………………………………………………………………………

.................................. dnia ...............2013 r.

.......................................................................................................

(podpis/y i pieczątka/i imienna/e  osoby/osób upoważnionej/nych

do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 6

(pieczęć wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego oświadczam/y, że firma wykonała w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie lub aktualnie wykonuje, dostawę sprzętu komputerowego:

| Lp. | Nazwa i adres podmiotu na rzecz którego Wykonawca wykonał/wykonuje dostawy | Przedmiot dostawy | Wartość dostawy | Termin wykonania dostawy (od ………… do ……………) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Część/Zadanie nr 1 |
|  | Część/Zadanie nr 1- przynajmniej dwie dostawy serwerów o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto każda |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| Cześć/Zadanie nr 2 |
|  | Cześć/Zadanie nr 2 - przynajmniej dwie dostawy przełączników sieciowych o wartości nie mniejszej niż 8 000 zł brutto każda |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| Część/Zadanie nr 3 |
|  | Część/Zadanie nr 3 - przynajmniej dwie dostawy zapór sieciowych lub analizatorów ruchu sieciowego o wartości nie mniejszej niż 12 000 zł brutto każda |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| Część/Zadanie nr 4 |
|  | Część/Zadanie nr 4 - przynajmniej dwie dostawy pamięci masowych o wartości nie mniejszej niż 30 000 zł brutto każda |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

.................................. dnia ...............2013 r.

.......................................................................................................

(podpis/y i pieczątka/i imienna/e  osoby/osób upoważnionej/nych
do reprezentowania wykonawcy)

Do wykazu należy załączyć dowody, potwierdzające, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dokumentami, o których mowa są:

a)	poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b)	oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w lit. a).

Wykonawca w miejsce poświadczeń, o których mowa wyżej, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.226. 1817).

# Text boxes

F O R M U L A R Z     O F E R T O W Y